Jezioro Jelonek

W celu określenia jakości wód w jeziorze pobrano próby na trzech stanowiskach zlokalizowanych w misie oraz jedną próbę na dopływie do jeziora. Jezioro nie zostało wyznaczone jako jednolita część wód, pomimo tego wyniki badań odniesiono do Załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych /Dz. U. Nr 257, poz. 1545/ i porównano do wartości dopuszczalnych dla jednolitych części wód jeziornych o typie 3b (jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane).

Analizując wyniki badań z prób pobranych z misy jeziora stwierdzono:

− przekroczenie wartości granicznych dla stanu dobrego dla tlenu rozpuszczonego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Jedynie przewodność w 20 oC mieściła się w normie. Pozostałe wskaźniki: BZT5, ChZT-Cr, odczyn – nie są dla jezior normowane, odnosząc je do wartości dopuszczalnych dla cieków stwierdzono znaczne przekroczenie dla wskaźników: BZT5 (wartość dopuszczalna <6 mg O2/l, wartość zmierzona w próbie nr 1 - 17 mg O2/l, w próbie nr 2 - 13 mg O2/l, w próbie nr 4 – 18,2 mg O2/l) oraz ChZT-Cr (wartość dopuszczalna <30 mg O2/l, wartość zmierzona w próbie nr 1 - 105 mg O2/l, w próbie nr 2 – 95,9 mg O2/l, w próbie nr 4 – 61,6 mg O2/l), odczyn mieścił się w normie.

Wszystkie wyniki badań z próby pobranej na dopływie do jeziora, za wyjątkiem fosforu ogólnego, dla którego odnotowano niewielkie przekroczenie (wartość dopuszczalna <0,4 mg P/l, wartość zmierzona - 0,473 mg P/l), wskazały stan dobry.

Wg WIOŚ przyczyną śnięcia ryb w jeziorze o niekorzystnych warunkach naturalnych (powierzchnia 15 ha i głębokość ok. 2,4 m) był brak tlenu, tzw. przyducha, zjawisko występujące powszechnie w okresie letnim.